## Slide 1: KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ NÂNG CAO
Bài giảng
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Bm Kỹ thuật điện tử
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Biên soạn: Nguyễn Thúy Bình
        Phạm Thanh Huyền
Notes: Analog Electronics Applications

## Slide 2: Chương 4
MẠCH LỌC

## Slide 3: Nội dung
Khái niệm về mạch lọc tần số
Mạch lọc thụ động
Mạch lọc tích cực
Thiết kế mạch lọc tích cực bậc cao

## Slide 4: 4.1. Khái niệm về mạch lọc tần số
Phân loại:
Mạch lọc
Thông thấp
Thông cao
Thông dải
Chắn dải
Lọc pha
Mạch lọc
Thụ động
Tích cực
Notes: Mạch lọc lý tưởng là một mạng bốn cực có hệ số truyền đạt K=1 trong dải thông và K=0 ở ngoài dải thông.
Mạch lọc lý tưởng không gây suy giảm tín hiệu trong dải thông và triệt tiêu hoàn toàn tín hiệu ngoài dải thông, vùng chuyển tiếp thẳng đứng và không gây di pha tín hiệu
Đặc tuyến truyền đạt của mạch lọc lý tưởng

## Slide 6: Đặc tuyến truyền đạt của mạch lọc lý tưởng
1
0
f
fc
Mạch lọc thông thấp
f
fc
0
1
Mạch lọc thông cao
1
0
f
fc1
fc2
Mạch lọc thông dải
1
0
f
fc1
fc2
Mạch lọc chặn dải

## Slide 7: Mạch lọc thụ động
Là mạch chứa các phần tử thụ động (R,L,C).
Có hệ số truyền đạt K(w) < 1
Thường làm việc ở tần số cao (>1MHz), do ở miền tần số thấp các mạch này có kết cấu nặng nề và hệ số phẩm chất thấp.

## Slide 8
Xác định hàm truyền đạt cho các mạch sau:
C1
R1
vi
vo
C2
R2
vi
vo
C1
R1
vi
C2
R2
vo
C2
R2
vi
vo
C1
R1

## Slide 9: Mạch lọc thông thấp (LPF)
C
R
vi
vo

## Slide 10: Mạch lọc thông thấp (LPF)
Khái niệm: Cho các thành phần tần số nhỏ hơn ωc đi qua.
Hệ số truyền đạt:
Trong đó đặt tần số:
C
R
vi
vo

## Slide 11
0
-1
1
-2
2
Đáp ứng biên độ-tần số của mạch lọc thông thấp thực tế
3

## Slide 12
0
-1
1
-2
2
Đáp ứng biên độ-tần số của mạch lọc thông thấp thực tế
3
(tại tần số bằng tần số cắt,
|K| giảm hay |K|dB giảm 3 dB)

## Slide 13
0
-1
1
-2
2
Đáp ứng biên độ-tần số của mạch lọc thông thấp thực tế
3

## Slide 14
Mạch lọc thông cao (HPF)
C
R
vi
vo

## Slide 15
Khái niệm: Cho qua các thành phần tần số lớn hơn ωc
Hệ số truyền đạt:
Mạch lọc thông cao (HPF)
C
R
vi
vo
Trong đó: được gọi là tần số cắt
(tại tần số bằng tần số cắt, |K| giảm hay |K|dB giảm 3 dB)

## Slide 16
0
-1
1
-2
-3
2
Đáp ứng biên độ-tần số của mạch lọc thông cao thực tế

## Slide 17
0
-1
1
-2
-3
2
Đáp ứng biên độ-tần số của mạch lọc thông cao thực tế

## Slide 18
0
-1
1
-2
-3
2
Đáp ứng biên độ-tần số của mạch lọc thông cao thực tế

## Slide 19
Mạch lọc thông dải
C1
R1
vi
C2
R2
vo

## Slide 20
Khái niệm: Cho qua các thành phần tần số thỏa mãn điều kiện:
ωc1> ω > ωc2
Mạch lọc thông dải gồm một mạch lọc thông thấp mắc nối tiếp với một mạch lọc thông cao
Hàm truyền đạt của mạch:
Tần số cắt
Mạch lọc thông dải
C1
R1
vi
C2
R2
vo

## Slide 21
Đáp ứng biên - tần của bộ lọc thông dải thực tế
Mạch lọc thông dải
C1
R1
vi
C2
R2
vo

## Slide 22
Mạch lọc chặn dải
C1
R1
vi
vo
C2
R2
Notes: K=\frac{v_o}{v_i}=\frac{Z_{C1}//R_2}{R_1//Z_{C_2}+Z_{C1}//R_2} \\
=\frac{1}{1+\frac{R_1//Z_{C2}}{Z_{C1}//R_2}}

## Slide 23
Khái niệm: Cho qua các thành phần tần số thỏa mãn điều kiện:
Mạch lọc chặn dải gồm một mạch lọc thông thấp và một mạch lọc thông cao mắc song song với nhau
Tần số cắt
Mạch lọc chặn dải
C1
R1
vi
vo
C2
R2
Notes: K=\frac{v_o}{v_i}=\frac{Z_{C1}//R_2}{R_1//Z_{C_2}+Z_{C1}//R_2} \\
=\frac{1}{1+\frac{R_1//Z_{C2}}{Z_{C1}//R_2}}

## Slide 24
Mạch lọc chặn dải
C1
R1
vi
vo
C2
R2
Đáp ứng biên - tần của bộ lọc chặn dải thực tế
Notes: K=\frac{v_o}{v_i}=\frac{Z_{C1}//R_2}{R_1//Z_{C_2}+Z_{C1}//R_2} \\
=\frac{1}{1+\frac{R_1//Z_{C2}}{Z_{C1}//R_2}}

## Slide 25: Nội dung
Khái niệm về mạch lọc tần số
Mạch lọc thụ động
Mạch lọc tích cực
Thiết kế mạch lọc tích cực bậc cao

## Slide 26: Mạch lọc tích cực
Mạch lọc RC kết hợp với các linh kiện tích cực (BJT, Op_Amp)
Được sử dụng ở dải tần số thấp (< 10 MHz)
Mạch lọc thụ động
Mạch khuếch đại
  n: bậc của bộ lọc
  p=j𝜔/𝜔c là biến phức đã chuẩn hoá.
  a, b là các số thực dương

## Slide 27: Mạch lọc tích cực
Các tham số đặc trưng của mạch lọc tích cực:
  Tần số cắt
  Bậc của bộ lọc: xác định độ dốc của đặc tuyến biên-tần ở ngoài dải thông
  Kiểu bộ lọc: xác định dạng đặc tuyến biên-tần quanh tần số cắt và trong dải thông. Mạch điện của các bộ lọc này giống nhau, chỉ khác nhau giá trị của RC, có 3 loại bộ lọc thông dụng: Bessel, Butterworth và Chebyshev

## Slide 28: Các kiểu đặc tuyến biên-tần của mạch lọc tích cực
Notes: Đặc tuyến biên - tần của mạch lọc Butterworth phẳng với độ dốc ngoài băng thông là -20dB/dec, đây là mạch lọc hay được sử dụng nhất
Đặc tuyến biên-tần của mạch lọc Chebyshev, đặc tuyến có độ gợn sóng trong dải thông, độ dốc lớn hơn 20dB/dec.
Mạch lọc Bessel có đặc tuyến biên-tần giảm đều từ dải thông sang dải chặn

## Slide 29: Mạch lọc tích cực thông thấp bậc nhất
+
-
+

## Slide 30: Mạch lọc tích cực thông thấp bậc nhất
Hàm truyền đạt tổng quát của mạch lọc thông thấp
Lọc bậc 1 chỉ dành cho thông thấp hoặc thông cao
Hàm truyền đạt của mạch bên
Tần số cắt
+
-
+

## Slide 31: Mạch lọc tích cực thông thấp bậc nhất
Nhận xét:
  khi w còn thấp thì |Ku| » R / R1
  Khi tần số lên cao thì |Ku| giảm dần  mạch lọc thông thấp
  Tần số cắt là tần số tại đó |Ku| giảm Ö2 lần. Tần số cắt
  Nếu chọn R1 =R thì |K0| =1
+
-
+

## Slide 32
Mạch lọc thông thấp bậc nhất
Đặc tuyến biên độ - tần số

## Slide 33: Xác định hàm truyền cho các mạch sau

## Slide 34
Hàm truyền đạt
Tần số cắt tại
Hàm truyền đạt
Tần số cắt tại

## Slide 36: Mạch lọc tích cực thông cao
Dạng mạch và hàm truyền đạt
Hàm truyền đạt tổng quát của mạch lọc thông cao:
Notes: Nhận xét:
Hệ số khuếch đại áp của mạch sẽ tăng khi tần số tăng

## Slide 37: Mạch lọc tích cực thông cao bậc nhất
Hàm truyền đạt
Tần số cắt tại:

## Slide 38: Mạch lọc tích cực thông cao bậc nhất
Đặc tuyến biên độ - tần số

## Slide 39: Mạch lọc tích thông cao bậc nhất
Dạng mạch khác
→ Hàm truyền đạt

## Slide 44
Đặc tuyến biên độ - tần số
Mạch lọc thông dải là mạch mà tín hiệu đầu ra chỉ có một dải tần giới hạn nào đó trong toàn bộ dải tần của tín hiệu đầu vào.
Băng thông: B = wH - wL
  Khi B < 0.1wr mạch được gọi là mạch lọc dải thông băng tần hẹp hay mạch lọc chọn lọc (mạch lọc cộng hưởng)
  Khi B > 0.1wr → mạch lọc thông dải băng tần rộng
Hệ số phẩm chất của mạch (quality factor)
Mạch lọc tích cực thông dải

## Slide 45
Để đơn giản trong ứng dụng thường chọn:
  C1 = C2 = C;
  R2 = 2R1
Trong thiết kế thường chọn:
  C1 = C2 = C
  Chọn băng tần B và tần số cộng hưởng wr → Q= wr/B
  Các điện trở R1, R2 , R3 được tính từ các phương trình:
Dạng mạch
Mạch lọc chọn lọc
Mạch lọc tích cực thông dải

## Slide 46
Để tạo một mạch thông dải băng thông rộng thường dùng hai mạch lọc thông cao và thông thấp mắc nối tiếp với nhau nhưng phải thoả mãn điều kiện tần số cắt wc1 của mạch lọc thông thấp phải lớn hơn tần số cắt wc2 của mạch lọc thông cao.
Mạch lọc thông dải băng tần rộng
Mạch lọc tích cực thông dải
vin
LPF(ωc1)
vout
Zi
Zf
HPF(ωc2)

## Slide 49
Để nén một tần số nào đó, người ta dùng một bộ lọc có hệ số truyền đạt ở tần số cộng hưởng bằng không.
→ dùng 2 mạch thông cao và thông thấp song song với nhau → mạch lọc chặn dải
Có thể dùng mạch sau
  Chọn C1 = C2 = C có giá trị thích hợp trong khoảng 100pF đến 0.1mF
  Tính R2 theo công thức R2 = 2/B.C
  Tính R1 = R2 /4Q2
  Chọn Ra thích hợp (thường chọn Ra = 1kW)
  Tính Rb từ công thức Rb = 2Q2.Ra
Mạch tích cực nén chọn lọc
vout
vin
LPF(ωc1)
Bộ cộng
HPF(ωc2)

## Slide 50: Nội dung
Khái niệm về mạch lọc tần số
Mạch lọc thụ động
Mạch lọc tích cực
Thiết kế mạch lọc tích cực bậc cao

## Slide 51
Ưu điểm của mạch lọc bậc cao là đặc tuyến biên độ tần số vuông góc gần với mạch lọc lý tưởng.
Để thực hiện mạch lọc tích cực bậc cao ta ghép nối tiếp các bộ lọc bậc thấp (bậc 1 và bậc 2) với nhau. Hàm truyền đạt lúc này sẽ là:
K=K1.K2→ độ dốc tăng lên→ đặc tuyến gần với lý tưởng
Thiết kế mạch lọc tích cực bậc cao

## Slide 52
40dB/dec
20dB/dec
Thiết kế mạch lọc tích cực bậc cao
40dB/dec
20dB/dec

## Slide 53
Mạch lọc thông dải được thiết kế từ mạch lọc thông cao và mạch lọc thông thấp như biểu diễn trong hình dưới đây.
Thiết kế mạch lọc tích cực thông dải

## Slide 54
Mạch lọc thông dải được thiết kế từ mạch lọc thông cao và mạch lọc thông thấp như biểu diễn trong hình dưới đây.
Thiết kế mạch lọc tích cực chặn dải

## Slide 55
Thiết kế mạch lọc tích cực bậc cao

## Slide 56
Thiết kế mạch lọc tích cực bậc cao

## Slide 57
Thiết kế mạch lọc tích cực bậc cao

## Slide 58
FILTER DESIGN USING STANDARD TABLES
Av
Av
Av
Kc is the frequency cutoff correction factor and Q is the quality factor for the filter

## Slide 59
Example
Design three four-pole low-pass filters with a cutoff frequency equal to 600 Hz to provide Butterworth, Chebyshev, and Bessel responses.
Calculate quality factor and bandwidth of the circuit.

## Slide 60
Bessel

## Slide 61
Butterworth

## Slide 62
Chebyshev