## Slide 1
1.6. Transistor trường (FET)

## Slide 2: Transitor hiệu ứng trường Field Effect Transistor- FET

## Slide 3: Nội dung
Khái niệm chung
JFET
MOSFET
Sơ đồ mắc FET trong mạch điện

## Slide 4: Khái niệm chung
Tranzito trường - FET (Field Effect Transistor) là một linh kiện điện tử gồm 3 cực, trong đó có một cực điều khiển.
Khác với BJT sử dụng hai loại hạt dẫn đồng thời (điện tử và lỗ trống) và điều khiển bằng dòng thì FET chỉ dùng một loại hạt dẫn (hoặc điện tử hoặc lỗ trống) và điều khiển bằng điện áp.
FET đặc biệt có nhiều ưu điểm như tiêu thụ rất ít năng lượng, trở kháng vào lớn, thuận tiện trong công nghệ chế tạo.

## Slide 5
Dòng ra
Dòng vào
Bộ
khuếch đại
BJT là phần tử được điều khiển bằng dòng

## Slide 6
Dòng ra
Điện áp vào
Bộ
khuếch đại
FET là phần tử được điều khiển bằng áp

## Slide 7: Phân loại
JFET- Junction field effect transistor) :Transistor trường có điều khiển bằng tiếp xúc P - N
MOSFET (metal oxide semiconductor field effect transistor): Transistor trường có cực cửa cách điện

## Slide 8: Ký hiệu
S: source → cực nguồn
D: drain → cực máng
G: gate → cực cửa là cực điều khiển

## Slide 9: Cấu tạo, ký hiệu của JFET

## Slide 10: Nguyên lý hoạt động của JFET
Để phân cực cho JFET hoạt động người ta đưa điện áp tới các cực của JFET sao cho:
  Chuyển tiếp P_N bao quanh kênh dẫn được phân cực ngược
  Hạt dẫn đa số trong kênh dẫn dịch chuyển từ cực S tới cực D
Điều kiện phân cực cho JFET (kênh N) là:
Điều kiện phân cực cho JFET (kênh P) là:

## Slide 11: JFET kênh N khi chưa phân cực
Khi các cực để hở, JFET chưa hoạt động.
Miền nghèo được hình thành giữa 2 lớp bán dẫn P-N một cách tự nhiên

## Slide 12: JFET kênh N khi , cực G để hở
Xuất hiện dòng điện trong kênh dẫn chạy từ D tới S (điện tử chạy từ S tới D)
Miền nghèo giữa 2 lớp bán dẫn P-N được mở rộng về phía D do càng gần D thì chuyển tiếp P-N càng được phân cực ngược mạnh hơn phía S

## Slide 13: JFET kênh N khi phân cực bão hòa
Cực G được nối với cực S (UGS=0) và đặt UDS>0
Khi tăng điện áp UDS thì dòng điện trong kênh dẫn cũng tăng theo
Cứ tiếp tục tăng UDS đến một giá trị nào đó mà dòng IDkhông tăng được nữa, được gọi là dòng bão hòa IDSS JFET ở trạng thái bão hòa (khóa điện tử đóng)
Miền nghèo giữa 2 lớp bán dẫn P-N được mở rộng về phía cực D, nghĩa là kênh dẫn hẹp dần về phía cực D

## Slide 14: JFET kênh N phân cực UGS < 0
Với điều kiện: UGS<0 và UDS>0
Dòng điện trong kênh dẫn có giá trị nhỏ hơn và sớm bão hòa hơn trong trường hợp UGS = 0 (nếu cùng chung giá trị UDS).
Dòng điện trong kênh được điều khiển bởi điện áp UGS, JFET làm việc như phần tử khuếch đại

## Slide 15: JFET kênh N bị thắt kênh dẫn
Nếu tiếp tục tăng UGS theo chiều âm thì tới một giá trị xác định (ký hiệu là Ve, VP hoặc VGS off) trong kênh dẫn không có dòng nữa.
Kênh dẫn bị thắt do miền nghèo từ 2 phía mở rộng ra và tiếp xúc nhau, JFET ở trạng thái ngắt (khóa điện tử mở)

## Slide 16: JFET kênh N Đặc tuyến ra (1)
Khi UDS nhỏ kênh dẫn được thắt đều từ cực S tới cực D. Kênh dẫn có đặc tính trở kháng tuyến tính
Khi UDS tăng lên kênh dẫn có xu hướng hẹp lại về phía D (do chuyển tiếp P-N có xu hướng phân cực ngược mạnh hơn ở phía D).
Tới một giá trị UDS xác định dòng trong kênh dẫn không tăng nữa

## Slide 17: JFET kênh N Đặc tuyến ra (2)
UGS càng âm thì điểm A và B càng gần gốc, nghĩa là quá trình bão hoà và đánh thủng sớm xảy ra khi tăng dần UDS.
Tại UGS ngắt miền nghèo của 2 chuyển tiếp PN chạm nhau thì kênh dẫn không cho hạt dẫn qua, JFET ở trạng thái ngắt
UGS ngắt
UDS bh

## Slide 18: JFET kênh N Đặc tuyến ra (3)
Trên đặc tuyến, ta thấy có 3 vùng rõ rệt:
Vùng UDS < UDSsat: Dòng tăng nhanh theo sự gia tăng của UDS, khá tuyến tính. Kênh dẫn khi đó tương đương với 1 điện trở nên vùng này được gọi là vùng tuyến tính hay vùng điện trở thuần.
Vùng UDSsat< UDS < UDS thủng: dòng cực máng gần như không tăng khi tăng giá trị của UDS, gọi là vùng bão hòa
Vùng UDS  UDS thủng: tiếp giáp PN bị đánh thủng, dòng ID tăng vọt. Vùng này gọi là vùng đánh thủng.
UDSsatlà giá trị UDS mà bắt đầu từ đó dòng cực máng không tăng nữa
Giá trị dòng bão hòa với trường hợp UGS = 0 được ký hiệu là IDSS.

## Slide 19: JFET Đặc tuyến truyền đạt
Công thức Shockley

## Slide 20: Các tham số của JFET
Tham số giới hạn
Dòng cực máng cực đại cho phép IDmax là dòng điện ứng với điểm B trên đặc tuyến ra (ứng với giá trị UGS = 0); giá trị IDmax khoảng 50mA.
Điện áp UDSmax. Giá trị UDSmax trong khoảng UB/ (1.2 1.5) với UB là điện áp đánh thủng chuyển tiếp P_N.
Điện áp ngắt UGS(off) hay giá trị Up

## Slide 21: Các tham số của JFET
Tham số làm việc
Điện trở cực máng rD :
Độ hỗ dẫn S (hay gm) cho biết tác dụng điều khiển của điện áp cực cửa đến dòng cực máng:
Điện trở giữa cực cửa và cực nguồn:
Tại tần số làm việc cao cần quan tâm đến điện dung giữa các cực CDS và CGS (cỡ vài pF)

## Slide 22: MOSFET
Metal Oxyde Semiconductor Field Effect Transistor hay IGFET (Isolated Gate FET)
D-MOSFET (Depletion type MOSFET → MOSFET loại nghèo): MOSFET kênh đặt sẵn
  Kênh dẫn được hình thành sẵn trong quá trình chế tạo.
  Hoạt động cả trong chế độ làm nghèo và chế độ làm giầu hạt dẫn.
E-MOSFET (Enhancement type MOSFET → MOSFET loại giàu hoặc loại tăng cường): MOSFET kênh cảm ứng
  Kênh không được chế tạo trước mà hình thành khi đặt một điện áp nhất định lên cực G. Quá trình hình thành kênh chính là quá trình làm giầu hạt dẫn.
  Chỉ làm việc được ở chế độ làm giầu (E-mode).

## Slide 23: MOSFET kênh có sẵn (DMOSFET)
Cấu tạo, ký hiệu

## Slide 24: MOSFET kênh có sẵn (DMOSFET)
Nguyên lý hoạt động
Kênh dẫn được cách ly với đế bằng tiếp xúc p-n phân cực ngược nhờ điện áp phụ đưa đến cực đế (thường được nối chung với cực S).
Cấp UDS sao cho các hạt dẫn đa số trong kênh dẫn có chiều từ S sang D (UDS > 0 với DMOSFET kênh N).
UGS điều khiển hoạt động của DMOSFET hoạt động trong chế độ giàu hạt dẫn hoặc nghèo hạt dẫn.

## Slide 25: MOSFET kênh có sẵn (DMOSFET) Đặc tuyến ra/truyền đạt
Đặc tuyến truyền đạt
Đặc tuyến ra của DMOSFET loại N
DMOSFET có quan hệ ID= f(UGS) giống của JFET:

## Slide 26: MOSFET kênh có sẵn (DMOSFET) Đặc tuyến ra / truyền đạt
Khi UGS = 0 kênh dẫn có tác dụng như một điện trở khi tăng UDS. Khi UDS tăng đến điện áp xác định, dòng ID đạt giá trị bão hoà (IDSS).
Khi UGS <0 thì cực G có điện thế âm sẽ đẩy các điện tử ra xa kênh dẫn làm mật độ hạt dẫn trong kênh giảm nên dòng ID giảm, DMOSFET hoạt động ở chế độ nghèo. Nếu UGS âm đến một giá trị mà kênh dẫn bị mất thì dòng ID không còn nữa và UGS này là UGS ngắt (UGS(off)).
Khi UGS > 0 thì cực G có điện thế dương sẽ hút các điện tử về phía kênh dẫn làm mật độ hạt dẫn trong kênh tăng dẫn đến dòng ID tăng, DMOSFET hoạt động ở chế độ giàu. Trường hợp này ID tăng cao hơn trị số bão hoà IDSS. Khi dùng ở chế độ này cần chú ý đến giới hạn chịu dòng của MOSFET.

## Slide 27: MOSFET kênh cảm ứng (EMOSFET)
Cấu tạo và ký hiệu

## Slide 28: MOSFET kênh cảm ứng (EMOSFET)
Nguyên lý hoạt động

## Slide 29: MOSFET kênh cảm ứng (EMOSFET) Đặc tuyến ra/truyền đạt
Phương trình đặc tuyến truyền đạt của EMOSFET
k: là hằng số, đơn vị [A/V2]
UGS là điện thế phân cực cổng nguồn
UT: điện thế ngưỡng

## Slide 30: Phân cực cho FET (1)
Nguyên tắc chung
Xác định điểm công tác
Sơ đồ phân cực
    Sơ đồ phân cực cố định
    Sơ đồ tự phân cực
    Sơ đồ phân cực phân áp
    Sơ đồ phân cực bằng hồi tiếp

## Slide 31: Phân cực cho FET (2) Nguyên tắc chung
Điều kiện phân cực cho JFET (kênh N) là:
    0 >UGS > UGS ngắt
    UDS > 0
Điều kiện phân cực cho MOSFET kênh có sẵn (D-MOSFET) (kênh N)
    Chế độ nghèo: 0 >UGS > UGSngắt và UDS >0
    Chế độ giàu: UGS > 0 và UDS >0
Điều kiện phân cực cho MOSFET kênh cảm ứng (E-MOSFET) (kênh N)
    UGS > UT ( UT là điện áp ngưỡng, là một giá trị dương)
    UDS > 0
Điều kiện phân cực với các loại FET kênh P ngược lại với các điều kiện trên.

## Slide 32: Phân cực cho FET (3) Xác định điểm công tác tĩnh Q
Điểm công tác tĩnh Q (UGSQ, IDQ, UDSQ).
Khi phân tích dùng các công thức chung với FET :
  Dòng cực cửa IG  0A
  Dòng điện cực nguồn bằng dòng cực máng: IS = ID
  Công thức hàm truyền đạt
    JFET và DMOSFET:
    EMOSFET
Để xác định điểm làm việc tĩnh Q ta dùng 3 bước:
  Áp dụng định luật Krichoff ở mạch phía đầu vào để tìm UGS.
  Dùng công thức của hàm truyền đạt ở trên để xác định dòng ID
  Áp dụng định luật Krichoff ở mạch phía đầu ra để tìm UDS

## Slide 33: Sơ đồ phân cực cố định (1)
Dùng 2 nguồn VGG và VDD để cấp điện áp cho các cực của JFET.
RG có nhiệm vụ cách ly tín hiệu đầu vào với nguồn cấp VGG.

## Slide 34: Sơ đồ phân cực cố định (2)
PT Krichoff cho vòng đầu vào ta có:
UGS = const  phân cực cố định.
Đường thẳng UGS = -VGG được gọi là đường phân cực.
Xác định IDQ qua PT truyền đạt
PT Krichoff cho vòng đầu ra  PT đường tải tĩnh

## Slide 35: Sơ đồ phân cực cố định (3)
Minh hoạ điểm công tác tĩnh trên đồ thị

## Slide 36: Sơ đồ tự phân cực (1)
Sơ đồ tự phân cực cho JFET
Chỉ dùng một nguồn một chiều VDD để phân cực cho JFET.
Dùng thêm điện trở RS, điện áp trên RS được đưa vào cực nguồn S  Tạo UGS < 0.

## Slide 37: Sơ đồ tự phân cực (2)
PT Krichoff cho vòng đầu vào:
Mà IG  0A nên ta có
 đây là phương trình đường phân cực
Để xác định dòng IDQ và UGSQ ta kết hợp (1) và PT hàm truyền đạt Shockley:
Để xác định UDSQ ta dùng PT Krichoff cho vòng đầu ra

## Slide 38: Sơ đồ tự phân cực (3)
Ví dụ:
Xác định điểm làm việc tĩnh Q trên đặc tuyến truyền đạt và đặc tuyến ra

## Slide 39: Sơ đồ tự phân cực (3)

## Slide 40: Sơ đồ phân cực phân áp (1)
Sơ đồ phân cực phân áp cho JFET kênh N
Trong sơ đồ này, hai điện trở R1 và R2 tạo cầu chia điện áp, cung cấp điện áp cho cực cửa G:

## Slide 41: Sơ đồ phân cực phân áp (2)
PT Krichoff cho vòng đầu vào:
Để xác định dòng IDQ và UGSQ ta kết hợp (1) và PT hàm truyền đạt Shockley:
Để xác định UDSQ ta dùng PT Krichoff cho vòng đầu ra

## Slide 42: Sơ đồ phân cực phân áp (3)
Ví dụ
Xác định điểm làm việc tĩnh Q trên đặc tuyến truyền đạt và đặc tuyến ra

## Slide 43: Sơ đồ phân cực phân áp (4)

## Slide 44: Phân cực bằng hồi tiếp âm (1)
Sơ đồ mạch
Xác định hệ số k của hàm truyền đạt:
Có:
Cặp điểm làm việc của E-MOSFET: UGS(on) và ID(on) nên tính được hệ số k:
PT Krichoff cho vòng đầu vào: vì IG = 0
Kết hợp với PT hàm truyền đạt :
PT Krichoff cho vòng đầu ra:
 Xác định được Q có các thông số: IDQ, UGSQ, UDSQ

## Slide 45: Phân cực bằng hồi tiếp âm (2)
Điểm làm việc tĩnh Q trên đặc tuyến truyền đạt và đặc tuyến ra

## Slide 46: Sơ đồ mắc FET trong mạch điện
FET cũng được dùng để khuếch đại tín hiệu nhỏ như BJT.
Sự thay đổi dòng đầu ra (dòng ID) được điều khiển bằng điện thế nhỏ ở đầu vào (điện thế UGS).
FET cũng có 3 cách mắc trong các sơ đồ mạch khuếch đại giống như BJT, đó là:
  Sơ đồ mạch cực nguồn chung (SC)
  Sơ đồ cực máng chung (DC)
  Sơ đồ cực cửa chung (GC)

## Slide 47: Sơ đồ mạch cực nguồn chung (CS)
Sơ đồ mạch
Tín hiệu vào được đưa vào cực cửa G, tín hiệu ra lấy trên cực máng D.
Đặc điểm của mạch SC :
  Tín hiệu điện áp vào và tín hiệu ra ngược pha nhau.
  Trở kháng vào vô cùng lớn ZV = RGS 
  Trở kháng ra Zra = RD // rd
  Hệ số khuếch đại áp lớn ( khoảng 150300 lần với JFET kênh N và 75150 lần với kênh P)
  Tương tự mạch E chung của BJT.

## Slide 48: Sơ đồ cực máng chung (CD)
Sơ đồ mạch
Tín hiệu vào được đưa vào cực cửa G, tín hiệu ra lấy trên cực nguồn S.
Đặc điểm của mạch CD :
  Tín hiệu vào và tín hiệu ra đồng pha nhau
  Trở kháng vào rất lớn (hơn cả trong sơ đồ CS)
  Trở kháng ra rất nhỏ
  Hệ số khuếch đại áp nhỏ hơn 1
  Tương tự mạch C C của BJT.

## Slide 49: Sơ đồ cực cửa chung (CG)
Sơ đồ mạch
Tín hiệu vào được đưa vào cực nguồn S, tín hiệu ra lấy trên cực máng D.
Đặc điểm của mạch GC :
  Trở kháng vào rất nhỏ:
  ZV = RS //(1/gm)
  Trở kháng ra lớn:
  Zr = rd //RD
  → sơ đồ này rất ít được dùng vì không phát huy được các ưu điểm của FET

## Slide 50
1.7. Một số linh kiện bán dẫn khác

## Slide 51: Transistor đơn nối (UJT)
Cấu tạo, ký hiệu, sơ đồ tương đương
UJT có một lớp tiếp giáp p-n và 3 điện cực: hai cực bazơ (B1 và B2) và một cực phát (E)
Sơ đồ tương đương của UJT

## Slide 52: Hoạt động của UJT (1)
Sơ đồ phân cực
Khi dòng IE=0 thì B1B2 sẽ hoạt động giống như một bộ phân áp với tỷ số phân áp là . Ta có:

## Slide 53: Hoạt động của UJT (2)
Nếu VEE< (.VBB + VD) ( VD = 0.5V0.7V) thì diode D sẽ phân cực ngược, chỉ có dòng ngược IE chảy qua. Lúc này UJT chưa làm việc (khoá), qua UJT chỉ có dòng rò rất nhỏ.
Nếu VEE> (VBB + VD)  diode D phân cực thuận có dòng IE do lỗ trống chảy từ E sang B1 và điện tử chảy từ B1 sang E.
Điện trở rB1 phụ thuộc vào dòng IE. Khi IE tăng rB1 giảm đáng kể, ví dụ nếu dòng IE tăng từ 0 đến 50A thì rB1 có thể giảm từ 5K xuống còn 50.
Kết quả là dòng IE tăng và điện thế UE giảm. Ta có một vùng điện trở âm của đặc tuyến Von-Ampe.
Khi dòng IE bão hoà (IE = IV), điện áp UE đạt giá trị nhỏ nhất Vv được gọi là điện áp trũng. Sau đó muốn tăng IE phải tăng UE vì số lượng điện tử và lỗ trống đã đạt đến tình trạng di chuyển bão hoà, đặc tuyến chuyển sang vùng điện trở dương.

## Slide 54: Đặc tuyến V-A của UJT
Đường cong đặc tuyến của UJT có 3 miền làm việc:
Vùng ngắt: trong vùng này điện áp VE < VP , dòng IE là rất nhỏ và trở kháng vào rất cao.
Vùng điện trở âm: VP < VE < Vv : trở kháng vào là âm, có nghĩa một sự gia tăng dòng sẽ khiến cho điện áp giảm.
Vùng bão hoà: VE > Vv : trở kháng vào lại trở nên dương và có giá trị tương tự với trở kháng của diode khi dẫn.

## Slide 55: Các giá trị đặc trưng của UJT
VP : điện áp đỉnh là điện áp tối đa đặt cực E để UJT làm việc trong vùng điện trở âm và bằng:
VP = VBB + VD
Vv : điện áp điểm trũng, là điện áp tối thiểu đặt cực E để UJT làm việc trong vùng điện trở âm.
Iv : dòng điện điểm trũng là dòng tối đa của cực phát E để UJT hoạt động trong vùng điện trở âm.
Ip: dòng điện đỉnh là dòng tối thiểu của cực phát E để UJT hoạt động trong vùng điện trở âm.

## Slide 56: Ứng dụng UJT
UJT thường dùng trong các mạch tạo dao động nhờ đoạn đặc tuyến điện trở âm.
Mạch tạo xung răng cưa dùng UJT.

## Slide 57: SCR (Thysistor - Silicon Controlled Rectifier)
SCR (diode chỉnh lưu có điều khiển) dùng thông dụng nhất trong các bộ điều khiển công suất điện.

## Slide 58: SCR - Cấu tạo và ký hiệu
SCR là một linh kiện bán dẫn 4 lớp pnpn.
SCR có 3 cực Anode (A), cathode (K) và cực cửa (G) hay còn gọi là cực điều khiển.

## Slide 59: SCR- Nguyên tắc hoạt động
Khi UAK> 0 thì 2 chuyển tiếp T1 và T2 được phân cực thuận còn chuyển tiếp T2 ở giữa phân cực ngược nên không qua dòng qua SCR.
Khi điện áp UAK đạt giá trị ngưỡng thủng (thời điểm đánh thủng chuyển tiếp T2) thì SCR sẽ chuyển sang trạng thái dẫn. Đưa dòng vào cực G sẽ điều khiển mức điện áp ngưỡng thủng này.
Khi SCR đã dẫn thì cực G sẽ mất tác dụng điều khiển. Cách duy nhất để chuyển SCR sang trạng thái ngắt là giảm dòng anode xuống dưới mức dòng duy trì IH.

## Slide 60: SCR - Ứng dụng
SCR thường được dùng trong các mạch điều khiển nguồn điện (các mạch chỉnh lưu có điều khiển), điều khiển động cơ, đèn…
Trong các mạch ứng dụng này thường đặt UAK nào đó lên SCR để nó chỉ làm việc ở vùng ngược (trong vùng này SCR hoạt động giống một diode) và dùng dòng IG để điều khiển thời điểm dẫn của SCR (tăng IG đến khi UAK = VBo). SCR dẫn cả khi ngắt IG.
Sơ đồ mạch và dạng sóng của mạch chỉnh lưu nửa chu kỳ dùng SCR.
Xung đưa vào cực cửa G sẽ quyết định thời điểm dẫn của SCR. Khi SCR dẫn mới có điện áp ra trên tải.

## Slide 61: DIAC- cấu tạo, ký hiệu
Diac là một linh kiện 3 lớp với 2 tiếp giáp bán dẫn và đưa ra 2 điện cực
Nguyên lý hoạt động của diac tương tự Thysistor chỉ khác là nó có khả năng dẫn cả 2 chiều khi có tín hiệu khởi động.

## Slide 62: DIAC-Đặc tuyến V-A
Khi đặt hiệu điện thế một chiều theo chiều nhất định đạt đến giá trị VBO thì diac sẽ dẫn điện.
Khi đặt hiệu điện thế theo chiều ngược lại đến trị số –VBO thì DIAC cũng dẫn điện và DIAC giống như một điện trở âm (điện thế 2 đầu DIAC giảm khi dòng điện qua Diac tăng).

## Slide 63: DIAC-Đặc tuyến V-A
Điện áp VBO được gọi là điện áp ngưỡng thủng của DIAC, có giá trị như nhau ở hai hướng.
DIAC được dùng để mở các thysistor lớn hơn như SCR và Triac.

## Slide 64: TRIAC
Triac là một chuyển mạch bán dẫn 3 cực.
Triac được coi là một SCR dẫn cả 2 hướng tương tự như diac. Tuy nhiên, điểm khác của triac so với diac là có thể điều khiển điện áp ngưỡng thủng VBo nhờ dòng cực cửa IG.
Cấu trúc và ký hiệu của triac

## Slide 65: TRIAC-đặc tuyến V-A

## Slide 66: TRIAC-Cấp điện áp phân cực
Khi điện áp cực MT2 dương hơn cực MT1, để TRIAC dẫn điện cần kích dòng IG dương.
Khi điện áp cực MT2 âm hơn đầu MT1, để TRIAC dẫn điện cần kích dòng IG âm.
TRIAC dẫn điện khi điện áp giữa 2 cực MT1 và MT2 lớn hơn giá trị điện áp ngưỡng thủng VBO. Giống SCR, giá trị ngưỡng VBO có thể được điều khiển bằng dòng IG. TRIAC có thể dẫn theo 2 hướng
Các cách cấp điện áp cho TRIAC

## Slide 67: TRIAC-Ứng dụng
Do tính chất dẫn dẫn điện cả 2 chiều nên Triac được ứng dụng trong mạch xoay chiều thuận lợi hơn SCR để điều khiển nguồn điện
Mạch dùng Triac điều khiển nguồn điện